## Slide 1: פרויקט סוף – רובוטים אוטונומיים נדב סויסה, דוד פויסט, רואן שריף
היכרות ופיתוח ראשוני על סביבת הפיתוח של DJI SDK ובפרט עם הסביבה של:
https://www.dji.com/robomaster-s1
GitHub שלנו:
https://github.com/nadavsuissa/FinalRobotTask

## Slide 2: מה רצינו לעשות כאן?
כפי שנדרש מהמטלה, משימתנו הייתה להכיר היכרות ראשונית עם ה SDK של DJI, להכיר את סביבת העבודה ובפרט להתביית על המכשיר ROBOMASTER, לאחר שהיכרנו את הסביבה רצינו להראות את כוחו ומה בעצם ניתן לעשות עם הרובוט.
בהמשך המצגת אנו נראה דוגמאות כיצד ניתן לגשת לחיישנים וחומרה של הרובוט על מנת שיבצע את המשימות שאני מגדיר לו.

## Slide 3: קצת על ה SDK
ה SDK המדובר הוא חינם לחלוטין, ניתן להוריד אותו מהאתר של DJI ובעצם להתחיל את ההתממשקות דרך סביבת עבודה של פייתון או לחלופין להוריד את ROBOMASTER מהאתר של DJI ובעצם לנצל את הכוח של ה SDK ככה ישירות, כל מה שיש לעשות זה ליצור חיבור בין הרובוט למחשב , להחליט על דרך לגשת ל SDK(בלוקים או קוד פייתון), להריץ ולהתחיל להתנסות. RoboMaster EP (djicdn.com)
ה SDK מחולק לקטגוריות הבאות:
System
LED EFFECTS
CHASSIS
GIMBAL
BLASTER
EXTENSION MODULE
SMART
ARMOR
SENSOR
SENSOR ADAPTOR
MOBILE DEVICE
MEDIA
COMMANDS
DATA OBJECTS
FUNCTIONS

## Slide 4: נסביר בקצרה:
SYSTEM – בעצם כאן אני עושה אתחול ראשוני לרובוט, כאן אני יכול להגדיר באיצה מצב תנועה הוא יהיה, טיימר, זום למצלמה, זמן שהטיימר רץ, זמן שהתוכנית רצה ועוד.
LED EFFECTS – בעצם כל הגישה לכלל נורות החיווי מתבצעות כאן, דרך ה SDK אני בעצם יכול להדליק את כל הלדים, להדליק לאופן קבוע או להבהב, אינטרוואלים על הנורות, צבעים ועוד.
לדוגמא:
Python API:
Function: robot.set_mode(mode_enum)
Parameters:
● mode_enum(enum)
■ rm_define.robot_mode_gimbal_follow
■ rm_define.robot_mode_chassis_follow
■ rm_define.robot_mode_free

## Slide 5: נסביר בקצרה:
Chassis – שליטה על המרכבה, בעצם פה אני מכתיב כיצד הגוף (דגש על רק גוף) זז ואיך הוא מתנהל, איזה מהירות, איזה זווית, איזה כיוון כללי ומתי לעצור.
GIMBAL– גישה לכיוון, מהירות הזזה(רוטציה), האם הוא יעקב אחרי הגוף או הפוך, למרכז, להתמרכז ביחס לזווית מסוימת.
לדוגמא:
Python API：
Function: chassis_ctrl.set_wheel_speed(lf_speed, rf_speed, lr_speed, rr_speed)
Parameters:
● lf_speed(int): [-1000, 1000] rpm
● rf_speed(int): [-1000, 1000] rpm
● lr_speed(int): [-1000, 1000] rpm
● rr_speed(int): [-1000, 1000] rpm

## Slide 6: נסביר בקצרה:
BLASTER – שליטה על התותח של הרובוט, באיזה מהירות לירות, כמה לירות, איזה סוג לירות, ירי בודד או אוטומט (אין לשכוח שזה חשוב עקב משחקי מלחמה שעושים עם הרובוט).
EXTENSION MODULE– בעצם זה הוא תוסף שניתן לרכוש שמעניק לרובוט זרוע שניתן בעזרת ה SDK להחליט על חוזק הצביטה, מתי לסגור ומתי לפתוח ובעצם הזזת הזרוע קדימה ואחורה.
לדוגמא:
Python API：
Function: gimbal_ctrl.rotate_with_degree(direction_enum, degree)
Parameters:
● direction_enum(enum):
■ rm_define.gimbal_up
■ rm_define.gimbal_down
■ rm_define.gimbal_left
■ rm_define.gimbal_right
● degree(int): [0, 55]°

## Slide 7: נסביר בקצרה:
SMART – היכולת של הרובוט לזהות אנשים,רכבים,תמונות,תזוזות ועוד, בעצם כאן אנחנו נגדיר עבור איזה פריט או תנועה לזהות,לאחר שהוגדר מה נרצה לזהות יש להגדיר באיזה מרחק ובאיזה רגישות ועוד
SENSOR– כפי שציינצי בהתחלה, לרובוט יש הרבה חיישנים, בזכותם הוא יודע לבצע המון דברים, לדוגמא מדידת מרחק, פה נקבע דרך ה SDK האם נרצה למדוד מרחק, לחכות עד שאני מודד X מרחק מסויים
לדוגמא:
Python API：
Function: armor_ctrl.cond_wait(condition_enum)
Parameters:
● condition_enum(enum):
■ rm_define.cond_armor_hit
■ rm_define.cond_armor_bottom_front_hit
■ rm_define.cond_armor_bottom_back_hit
■ rm_define.cond_armor_bottom_left_hit
■ rm_define.cond_armor_bottom_right_hit
■ rm_define.cond_armor_top_left_hit
■ rm_define.cond_armor_top_right_hit

## Slide 8: נסביר בקצרה:
MOBILE DEVICE – היכולת של הרובוט להתקשר עם מכשירים ניידים אחרים.
MEDIA– בהיבט הזה הרובוט מדהים, על כל פעולה שהוא מבצע או משהו שקורה לו, הוא יודע להגיב בהתאם עם קול, בנוסף הקול הזה הוא מעין אינדיקציה שלי לטריגרים מסוימים. דרך ה SDK אני יכול לבחור סוג מדיה שיתנגן כאשר אירוע קורה, אני יכול לבחור עוצמה, אורך וכל מה שקשור לנגינה של מדיה.
לדוגמא:
Python API：
Function: mobile_ctrl.get_attitude(attitude_enum)
Parameters:
● attitude_enum(enum):
■ rm_define.mobile_atti_pitch
■ rm_define.mobile_atti_roll
■ rm_define.mobile_atti_yaw

## Slide 9: נסביר בקצרה:
COMMANDS – בעצם פקודות גנריות, WAIT,REPEAT,ALWAYS,IF , STOP ועוד
OPERATORS– בעצם כלל הפעולות האריתמטיות שיש לסביבה
לדוגמא:
Python API
Function: time.sleep(t)
Parameters:
● t(float): [0, 3600]s

## Slide 10: איך הכל התחבר והניסויים שעשינו
אז בדוגמה הראשונה בעצם עוד לפני שנחיל לזוז או לעשות משהו מעט מורכב, היינו רוצים קודם לראות איך אני יכול להחליט על האורות שיוצאים מהרובוט, בסרטון הבא אתה תראה הדגמה של המון פונקציות ופעולות שעובדות עם הרובוט
פקודות שהשתמשנו:
led_ctrl.gun_led_on()
led_ctrl.set_top_led(rm_define.armor_top_all, RGB1[j][0], RGB1[j][1], RGB1[j][2], rm_define.effect_always_off)
led_ctrl.set_top_led(rm_define.armor_top_all, l2, l1, l1, rm_define.effect_marquee)

## Slide 11: Drive Functionality

## Slide 12: Claps

## Slide 13: watch dog

## Slide 14: Shoot targets

## Slide 15: Hit Detection

## Slide 16: Blaster Functionality